CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Ascensor con cuarto de máquinas de simple ubicación

Tracción:			hidráulica 1:1 o 2:1

Carga:				450 – 4.000 Kg

Velocidad:			30 ms x min hasta 120 ms x min

Recorrido:			Hasta  18 m.

Paradas:			Hasta  7 paradas

Embarques:			1 normal o doble embarque.

# CABINA

Modelo:	Especial a configurar con el cliente

Suelo: 	a elegir entre, piso de goma o preparado para granito / a cargo del cliente.

Techo: 				Flotante a elegir en negro mate o acero inoxidable .

Iluminación:	Luz indirecta por fluorescentes en falso techo.

Espejo: 	Medio espejo en pared de fondo o en pared lateral frente a la botonera.

Dimensiones interiores:		Ver  tabla (ancho x profundo)

Altura:				2.220 mm.

# PUERTAS DE CABINA

Tipo:				Operador automático de dos o tres hojas apertura lateral o central

Acabado:			Chapa dd o Acero inoxidable o acristalada.

Dimensiones:			Ver tabla

Seguridad: 			Célula fotoeléctrica o barrera multi haz

PUERTAS DE PASILLO

Tipo:				Automáticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central.

Acabado:			Chapa dd pintada, acero inoxidable o acristalada.

Dimensiones:			Ver tabla x 2.000

Homologación:			Puertas homologadas parallamas (E120)

HUECO

Dimensiones:			Ver tabla o ver situación del cliente

Foso:				Ver tabla

Recorrido libre de seguridad:	Ver tabla

CUARTO DE MÁQUINAS   	Con cuarto de máquinas, Simple ubicación.

SEÑALIZACIÓN Y MANDO

Pulsadores: 	Incorpora pulsadores braille y registro de llamada.

Indicador de cabina: 	De Cristal Líquido o mediante led en color azul con retro-iluminación. Incorpora luz de emergencia y señal de sobrecarga.

MANIOBRA

Tipo:	Maniobra CMC con microprocesadores

Armario de Maniobra:	En sala de maquinas

## POTENCIA

Tensión de Fuerza: 		Trifásica de 380 v

Alumbrado: 			220 v

Frecuencia: 			50 Hz